# 竞争性谈判文件

# 项目编号：QJJY-2014-C085

# 项目名称：重庆市綦江区工业园区红绿灯工程

# 采 购 人：重庆市綦江区工业园区管理委员会

# 采购机构：重庆市綦江区公共资源综合交易中心

2014年5月

# 目   录

第一篇    竞争性谈判邀请函	2

第二篇    竞争性谈判须知	- 4 -

第三篇    谈判项目需求	- 11 -

第四篇    商务要求	- 11 -

第五篇    评审标准	- 14 -

第六篇    合同主要条款	- 14 -

第七篇    竞标文件格式要求	- 24 -

## 第一篇    竞争性谈判邀请函

重庆市綦江区公共资源综合交易中心受重庆市綦江区财政局委托，对重庆市綦江区工业园区红绿灯工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资质的供应商前来参加谈判、竞标。

一、项目名称：重庆市綦江区工业园区红绿灯工程

二、采购内容：红绿灯工程，具体要求详见第三篇采购要求。

三、谈判文件发售：

1、发售时间：见本项目公告。

2、招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）或綦江公共资源综合交易网（http://www.cqqjxjy.com）上下载。

3、谈判文件售价：本项目谈判文件工本费400元/份，在递交投标文件时缴纳标书费。

4、购买谈判文件的单位名称必须与竞标人名称相同，只有按上述规定报名并交纳标书费后，才具备竞标资格。

四、谈判时间地点：

1、竞标文件投递和谈判地点：重庆市綦江区公共资源综合交易中心开标室（具体开标室以交易中心LED屏当日公告为准）。

2、竞标文件投递时间：见本项目公告。

3、谈判开始时间：见本项目公告。

4、相关规定：超过竞标文件投递截止时间、不按规定密封的竞标，不按谈判文件规定提交有效足额竞标保证金的竞标文件，我中心恕不接受。递交谈判文件时需同时提交竞标保证金缴纳凭据原件或复印件。

五、竞标保证金

本项目竞标保证金人民币1万元。

（一）缴纳竞标保证金方式：

1、竞标保证金可以转账、现金缴存入专用账户等方式，开标前未到账的竞标保证金无效。

2、竞标保证金必须以竞标单位的名义缴纳；

3、开标现场不收取竞标保证金现金；

（二）竞标保证金开户行及账号：

1、收款单位：重庆市綦江区公共资源综合交易中心；

2、开户银行：中国银行股份有限公司重庆綦江支行；

3、 账号：108812727935，注明**项目竞标保证金。

六、联系方式：

（一）集中采购机构：重庆市綦江区公共资源综合交易中心

1、联系人：杨冉

2、联系电话： 48671557

3、地址：重庆市綦江区古南街道中山路7号万代商城三楼

（二）采购人：重庆市綦江区工业园区管理委员会

1、联系人：龚老师

2、联系电话：18983879851

3、地址：重庆市綦江区工业园区管理委员会

## 第二篇    竞争性谈判须知

一、说明：

1、采购资金来源：财政预算。

2、参与谈判的供应商应承担其参与本项目所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

3、遇不可抗力因素，重庆市綦江区公共资源综合交易中心有权对谈判时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

4、参加谈判供应商自行对该采购项目的实施环境进行考察踏勘，以获取有关谈判准备和签署合同所需的所有情况及有关资料。参加谈判供应商根据采购人提供的现场资料和数据所作的推论、解释和结论，采购人概不负责。无论参加谈判供应商是否对现场进行过考察，均视为已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其竞标文件中充分考虑了现场的环境因素。且参加谈判供应商应承担现场考察的全部费用、责任和风险。

二、谈判资质

合格的竞标人（谈判供应商）应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)本项目不接受联合体投标

三、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请函；竞争性谈判须知；谈判项目需求；商务要求；评审标准；合同主要条款；竞标文件格式要求等组成。

2、竞争性谈判文件的解释

参与竞争的供应商对竞争性谈判文件如有疑问，应以书面形式在谈判截止时间3个工作日前向重庆市綦江区公共资源综合交易中心要求澄清，重庆市綦江区公共资源综合交易中心可视具体情况做出处理或答复。如未提出疑问，视为完全理解并同意本谈判文件所有要求，逾期提出异议的，采购代理机构不予受理。

3、竞争性谈判文件的补遗

在竞争性谈判截止日前，重庆市綦江区公共资源综合交易中心对竞争性谈判文件作出的一切书面修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。本项目所有补遗文件（如果有）一律在綦江公共资源综合交易网（http://www.cqqjxjy.com）上发布，请各竞标人注意下载。

四、谈判要求

1、竞标人提交的竞标文件由以下部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）经济文件

（2）资格文件

（3）商务文件

（4）技术文件

（5）其他

竞标人应按本文件第七篇“竞标文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，同时编制完整的页码和目录，装订成册。竞标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由竞标人自定格式。

2、竞标有效期：为谈判截止日期后60天。

3、提交竞标文件的份数和签署

（1）竞标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，正副本内容不符时，以“正本”为准。

（2）竞标文件正本必须加盖骑缝章（竞标单位公章），竞争性谈判文件第七篇竞标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（3）若竞标人对竞标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的竞标文件概不接受。

4、竞标保证金：

（1）竞标人应在竞标截止时间前，按竞争性谈判文件第一篇规定向采购机构缴纳竞标保证金。

（2）竞标保证金为竞标的有效约束条件。

（3）竞标保证金的有效期限在竞标有效期过后三十天内继续有效。

（4）竞标保证金币种应与竞标报价币种相同。

（5）采购机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的竞标保证金；中标单位的保证金，在《中标通知书》发出，签定合同后自动转为履约保证金，待项目验收合格后无息退还。

（6）供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

A、竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的；

B、竞标人未按规定提交履约保证金的；

C、竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

D、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

E、中标人将中标项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

F、中标人拒绝履行合同义务的；

G、其他严重扰乱招竞标程序的。

5、竞标报价。

除非特别声明，供应商的报价应包含项目实施过程中所有可能发生的费用。参加谈判供应商的最后报价为闭口价，即“交钥匙工程”，自竞标始至服务期满，需方不再支付其它任何费用。

报价规则：竞标报价若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。最终报价只能等于或低于竞标文件中的初始报价，超过原报价的最终报价无效。

6、竞标文件的递交

（1）竞标文件的密封与标记

竞标文件应装订成册，标注正本、副本，并用信封分别密封。

信封上注明项目名称、谈判人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖谈判供应商公章或法人授权代表签字。资质原件单独密封，并贴上清单注明公司名称、证件名称及件数。

（2）竞标文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请函。

7、竞标文件语言：简体中文。

8、竞标人参与人员

各个竞标人可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

9、竞标人发生下列情形之一者，视为无效竞标：

（1）竞标人未按竞争性谈判文件规定提交足额竞标保证金的；

（2）竞标人不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

（3）竞标人超出营业范围竞标的；

（4）竞标文件未按照竞争性谈判文件第七篇竞标文件格式中所规定签字、盖章的；

（5）竞标文件出现多个竞标方案或竞标报价的；

（6）竞标报价超出竞争性谈判文件规定的采购限价或公布的采购预算的；

（7）竞标服务不符合必须强制执行的国家标准的；

（8）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件；

（9）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目采购中同时竞标的；

五、谈判程序

（一）谈判

1、整个谈判过程将在重庆市綦江区财政局等相关部门的监督下进行。

2、谈判按竞争性谈判邀请函规定的时间和地点进行。参加谈判的供应商须派法人代表或法人授权代表参加，同时提交竞标文件并报到签名确认。

3、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由谈判小组分别与各家竞标商进行谈判。谈判小组由采购机构依法组建。

4、谈判时间、谈判次数由谈判小组视情况掌握。

5、谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

6、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。所有竞标人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最后报价。谈判小组在此基础上公平选定成交报价。

7、所有竞标人在谈判时做出的所有书面承诺和报价须由竞标人法定代表人授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组统一要求符合谈判文件要求的竞标人在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》），并据此确定成交单位。超出规定时间没有进行最后报价的竞标人，视为放弃最后报价，以其竞标文件的报价为准。

（二）谈判注意事项

1、物有所值的原则。通过谈判，激发各竞标单位展开竞争，进一步优化项目方案，最符合用户预期要求。

2、以谈判采购方案及硬件设备要求为基础，对有利于用户的改进的设计方案，在不提高报价的前提下可以接受。

3、在谈判时注意考虑：财务状况（完税情况）；企业信誉；执行合同的能力。

4、在谈判过程中，竞标单位不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消参与谈判的资格。

5、 报价次数为2次，竞标人同时报价。

六、评比

1、谈判小组（评标委员会）：按《政府采购法》要求并根据本项目特点组成谈判小组（评标委员会），谈判小组（评标委员会）由采购机构依法组建。

2、评标依据

评标的依据为竞争性竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

3、评标原则：

（1）对所有有效竞标的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评标严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

4、评审标准：（详见第五篇）

5、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、保密

1、在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

2、评比中的有关情况不得透露给任何竞标方或谈判小组以外的任何人员。

3、任何竞标方不得以任何形式干扰评比活动，否则将被废除其竞标资格。

八、成交（中标）

1、谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对供应商提交的竞标文件进行评审，确定中标候选人名单报采购人。中标候选人的排名，由竞争性谈判小组根据综合评审结果按排名次序确定，排名第一的竞标人为中标供应商。

2、谈判结束后，结果将在重庆市政府采购网上公示3天，公示期间如无异议，重庆市綦江区公共资源综合交易中心将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

3、重庆市綦江区公共资源综合交易中心及有关部门有权对成交人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同，竞标方应积极给予配合。如竞标单位通过欺诈等非公平竞争手段骗取成交，经查实，立即取消成交资格，并接受相应处罚。采购人有权对排名第二的竞标人进行审查。

4、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

九、签订合同

1、履约保证金：本项目履约保证金为中标金额的10%。宣布中标后，中标人的竞标保证金自动转为履约保证金，尚差的履约保证金在成交通知书发出前缴纳。履约保证金在本项目实施完成验收合格后无息退还。如中标人项目验收不合格，采购人将不退还其履约保证金。

2、中标人在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》指定的时间地点与采购单位签订合同。

3、竞争性谈判文件、中标人的竞标文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

## 第三篇    谈判项目需求

一、主要技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信号控制系统 |
| 1.1 | 交通信号机 | 16相位，支持联网 | 1 | 台 |
| 1.2 | 车行箭头灯 | Φ400三联灯 | 6 | 组 |
| 1.3 | 车行倒计时器 | 高640，双色点阵式 | 2 | 组 |
| 1.4 | 车行道灯杆 | F杆，热浸锌喷塑，横臂长4.5-10米，含混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 2 | 套 |
| 1.5 | 人行道灯杆 | Φ114单立柱，热浸锌喷塑，含开挖、混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 1 | 根 |
| 1.6 | 电源稳压器 | 保持对设备电源供应稳定 | 1 | 台 |
| 1.7 | 电源电缆 | RVV2*2.5 | 600 | 米 |
| 1.8 | 控制电缆 | RVV4*1.5 | 1000 | 米 |
| 1.9 | 人行道管道 | 1Φ100波纹管，含人行道开挖、埋管、恢复 | 100 | 米 |
| 1.10 | 车行道管道 | 1Φ100镀锌钢管，含车行道开挖、埋管、恢复 | 40 | 米 |
| 1.11 | 手井 | 600*600 | 4 | 个 |
| 1.12 | 接地施工 | 杆件、机箱防雷接地施工 | 1 | 套 |
| 1.13 | 配件及辅材 | 其他配件及安装调试用辅材 | 1 | 套 |
| 二、电子警察系统及卡口系统 |
| 2.1 | 电警抓拍单元 | 采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机；分辨率：2048(H)×1536(V)；支持视频流和抓拍帧同时输出，采用视频压缩技术H.264编码、支持智能识别功能：内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%； | 3 | 套 |
| 2.2 | 电警抓拍单元 | 采用1英寸500万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机、分辨率：2592(H)×2048(V)、支持视频流和抓拍帧同时输出，采用视频压缩技术H.264编码、支持智能识别功能：内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%； | 3 | 套 |
| 2.3 | 卡口抓拍单元 | 采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机、分辨率： 2048(H)×1536(V)；支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获；捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95%； | 4 | 套 |
| 2.4 | 补光灯 | 外壳材质：金属铝；覆盖范围：10m @20m处有效；多种触发方式 | 10 | 台 |
| 2.5 | 补光灯 | 外壳材质：金属铝；覆盖范围：10m @20m处有效；多种触发方式 | 10 | 台 |
| 2.6 | 定焦镜头 |  | 10 | 个 |
| 2.7 | 摄像机电源 | 摄像机专用电源 | 10 | 个 |
| 2.8 | 摄像机护罩 | 室外全天候设计 | 10 | 个 |
| 2.9 | 终端服务器 | 前端处理及存储图片设备/处理器：单颗高性能 Davinci™ 数字媒体处理器；/默认配置：1GB.硬盘：内部最多可接4个3.5”SATA硬盘/操作系统：嵌入式Linux；操作界面：WEB/支持对通行车辆的信息存储、上传； | 2 | 台 |
| 2.10 | 硬盘 | 容量3T、增大图片及录像存储时间30天以上 | 8 | 台 |
| 2.11 | 交通灯信号检测器 | 用于对信号灯信号检测，减少误抓拍率 | 2 | 台 |
| 2.12 | 车牌识别软件 | 专用车牌识别软件，准确率≥98% | 10 | 套 |
| 2.13 | 车辆抓拍软件 | 抓拍准确率≥ 98% | 10 | 套 |
| 2.14 | 电源线 | RVV3*1.0 | 2000 | 米 |
| 2.15 | 屏蔽双绞线 | RVSP2*0.5 | 2000 | 米 |
| 2.16 | 网线 | 超五类 | 600 | 米 |
| 2.17 | 4芯光钎 | 豪峰 | 2000 | 米 |
| 2.18 | 光端机 | 用于回传指挥中心 | 2 | 个 |
| 2.19 | 光钎收发器 | 单模单芯 | 4 | 对 |
| 2.20 | 网络交换机 | 4口交换机 | 4 | 台 |
| 2.21 | 网络交换机 | 8口工业级 | 2 | 台 |
| 2.22 | 电源避雷器 | 电源专用防雷器 | 7 | 个 |
| 2.23 | 网络二合一避雷器 | 设备防雷器 | 10 | 个 |
| 2.24 | 抱杆挂箱 | 杆件抱箱 | 4 | 台 |
| 2.25 | 机柜 | 防水机箱 | 2 | 台 |
| 2.26 | 人行道管道 | 1Φ100波纹管，含车行道开挖、埋管、恢复 | 180 | 米 |
| 2.27 | 车行道管道 | 1Φ100镀锌钢管，含车行道开挖、埋管、恢复 | 60 | 米 |
| 2.28 | 摄像机杆件 | F杆，热浸锌喷塑，横臂长4.5-9米，含混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 7 | 套 |
| 2.29 | 接地施工 | 杆件、机箱防雷接地施工 | 1 | 套 |
| 2.30 | 配件及辅材 | 其他配件及安装调试用辅材 | 2 | 套 |
| 2.31 | 接线手井 | 600*600 | 8 | 个 |
| 三、标志标线 |
| 3.1 | 标线清除 | 热熔标线 | 500 | 平方米 |
| 3.2 | 标线施划 | 热熔标线 | 1500 | 平方米 |
| 3.3 | 标志牌 | 版面Φ1000 | 6 | 块 |
| 3.4 | 标志牌 | 版面4000*2000 | 4 | 块 |
| 3.5 | 标志牌杆件 | Φ114单立柱，热浸锌喷塑，含开挖、混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 4 | 根 |
| 3.6 | 标志牌杆件 | F杆，热浸锌喷塑，单横臂长4.5-9米，含混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 1 | 根 |
| 3.7 | 标志牌杆件 | F杆，热浸锌喷塑，双横臂长4.5-9米，含混凝土基础、预埋件及安装、路面恢复 | 4 | 根 |

二、采购最高限价：

本项目最高限价：90万元。（包含货物、安装费及税费等一切费用。）

## 第四篇    商务要求

一、完成时间及交货地点

完成时间：签订合同后15内完成。

完成地点：业主指定地点

二、项目验收：

1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）若货物属国家计量技监强制检测范围，经检测合格方视为产品合格

（5）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

三、付款方式：

工程验收合格交付使用后，7日内支付至合同总价的85% ，经审计后支付至合同价的95% 。 合同总价的5% 作为质保金，一年质保期满后经检查验收无质量问题10日内无息退还。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜在采购合同中详细约定。

## 第五篇    评审标准

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出经评审的最低报价的竞标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 投标保证金 | 符合本招标文件第一篇规定 |

竞标人资质在提交竞标文件时提供原件或公证件备查。竞标文件中装加盖公章的复印件，竞标时竞标人提供属于本公司具有资质原件，不能提供原件的必需提供资质公证件，否则竞标无效。

2、符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞标文件签署 | 竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞标方案 | 每个合同包只能有一个方案竞标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞标文件份数 | 竞标文件正本、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 竞标文件内容 | 竞标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 竞标文件内容 | 对竞争性谈判文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 竞标有效期 | 满足竞争性谈判文件规定。 |

3、澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求竞标人作出必要澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按竞争性谈判文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞标文件进行商务和技术评估。

5、对技术参数的偏离：

投标文件必须全部满足招标文件的技术要求，否则，将失去成为中标候选人的资格；

6、对商务条款的偏离：

竞标有效期、服务时间、质量保证期等商务条款不能满足竞争性谈判文件要求的竞标人将失去成为中标候选人的资格。

7、中标候选人的确定：

7.1本项目推荐排名前三的竞标人为中标候选人，其中排名第一的竞标人为第一中标候选人；

7.2中标候选人的顺序按评审价由低到高顺序排列，评审价相同的，按报价由高到低的顺序排列；

7.3评审价相同，报价相同的，按服务方案的优劣顺序排列；

7.4评审价相同，报价相同，服务方案也类似的，按商务条款的优劣顺序排列。

评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低竞标价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该竞标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

注：成交供应商的成交价格以其谈判时最终报价为准。

合同主要条款

## 一、合同主要条款

# 1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和竞标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述的货物免费保修期为≥1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）中标方提供的货物由原厂提供售后服务的，中标方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

# 6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：汇票、支票、现金。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

# 7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标，售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和竞标文件的内容执行。供方交货时，需提供第三方权威环保检测合格报告，需方可根据需要随机抽取一部分货物进行破坏性试验或送有关权威检测部门检测，如通过破坏性试验合格的，相关费用由需方承担；破坏性试验或有关权威检测部门检测不合格的，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

# 8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

# 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

# 10、合同争议的解决

# 当事人友好协商达成一致

# （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁或提请诉讼。

# 11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12、合同生效及其它

# （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

### 附页：1、合同格式（单页双面打印）

重庆市綦江区政府采购货物购销合同

（合同编号： ）

供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

集中采购机构： 重庆市綦江区公共资源综合交易中心

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 质保期限： 保修范围： 服务措施： 质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： |
| 七、其他约定事项： 竞争性谈判文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 本合同一式四份，采购人、供应商、财政局、采购代理机构各执一份，具同等法律效力。 其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 传真： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： | 集中采购机构：重庆市綦江区公共资源综合交易中心 地址： 联系电话： 传真：48671225，48671226 授权代表： |
| 备注： |

签约时间：			年   月   日				签约地点：

### 附页2、验收报告书格式

政府采购验收报告

项目编号：

项目名称：

| 货物名称（附货物清单） | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： 授权代表签字： |
| 使用单位意见（盖章）： 收到发票原件号码： 签收人： |
| 备注： |

付：验收报告贰份

发票复印件贰份

## 第七篇    竞标文件格式要求

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）竞标函（格式）

（二）竞标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）服务方案

五、其他

（一）其他资料

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 竞标人全称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 采购项目名称 | 数量 | 竞标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 竞标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

竞标人：                            法人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

竞标人：                                  法人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请竞标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是（竞标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（竞标人法定代表人名称）是                    （竞标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               竞标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（竞标人公章）

年   月   日

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件

## 三、商务文件

（一）竞标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有竞标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性谈判文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按竞争性谈判文件要求提交的竞标文件为：竞标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次竞标的竞标有效期为60天。

五、我方竞标报价为闭口价。即在竞标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求以及我方竞标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及竞争性谈判文件要求，缴纳足额竞标保证金。

（竞标人公章）

年    月   日

（二）竞标人基本情况介绍及商务承诺

| 企业名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 企业总人数 |  |
| 所有制类别 |  | 组建时间 |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 主管部门 |  | 营业执照证号 |  |
| 开户银行 |  | 帐号 |  | 电话 |  |
| 资金情况 | 企业注册资金 万元， 其中固定资金 万元， 流动资金 万元， 流动资金中自有资金 万元 |
| 经营范围 |  | 发证单位 |  |
| 组织 机构 框图 | （不够可另加附件补充。） |

（三）竞标单位简介

竞标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年  月  日

（四）本项目负责人一览表

| 1、一般情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |
| 时 间 | 专业工作经历 |
| 3、近三年担任过的类似项目 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 该项目中任何职 |

注：1、本表应附学历证书、职称证书、身份证、业绩证明等复印件；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

竞标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年   月   日

（五）后续服务承诺书

附注：

竞标人详细写出对此服务提供保障服务的能力，提供服务的便利性，质保体系及措施及提技术指导能力。至少应包括下列几项：

1.竞标人对自己提供服务的说明。

2.可向用户提供的优惠条件程度。

3.后续服务的范围等。

竞标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年  月  日

（六）竞标人近三年业绩一览表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 服务日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

此表仅提供了表格形式，竞标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

竞标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

# （七）商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 竞标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标人：                                  法人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## 四、技术文件

（一）服务方案

## 五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）