S102(文昌湖段)绿化景观测绘、设计及萌水镇区立面整治设计采购项目

政

府

采

购

需

求

报

告

编制时间：2017年10月17日

项目名称：S102(文昌湖段)绿化景观测绘、设计及萌水镇区立面整治设计采购项目

采 购 人：淄博文昌湖公有资产经营有限公司

联 系 人：殷主任

# 联系电话：0533-6030016

# 资金来源：财政资金

# 预算金额：1549504.00元。

# 标段划分：本项目共划分一个包别。

供应商资格要求：

（1）具备独立法人资格，具有《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》有效证件；（三证合一的仅需提供《营业执照》）；

（2）供应商须同时具备《工程设计建筑行业资质》甲级（或《工程设计建筑行业（建筑工程）专业资质》甲级资质）、风景园林工程设计专项乙级及以上资质及工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）丙级及以上资质；

（3）项目总负责人须具有园林专业高级工程师职称证书；

（4）供应商近三年内无行贿犯罪记录；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（6）本项目接受联合体投标.联合体投标须以设计单位为牵头人,设计资质不得用联合体投标。

采用的采购组织形式：部门集中采购

# 拟采用的政府采购方式：公开招标

拟采用的评审方法：综合评分法

采购项目清单及技术要求：

供应商必须按招标文件要求对所投项目的全部内容做出报价响应，否则作无效标处理。

一、工程概况

1、项目名称：S102(文昌湖段)绿化景观测绘、设计及萌水镇区立面整治设计采购项目 。

2、项目地点：淄博市文昌湖

3、项目范围

本次采购项目内容分为三部分内容：

（一）、S102(文昌湖段)绿化景观测绘内容：测绘总面积54.78万平方米，包括S102西区界至东区界段隔离带及绿化带（宽30米）测绘，长度9100米;S102与正阳路路口向南北延伸，向北至区界，向南100米，道路隔离带及两侧各40米宽的绿化带。

（二）、S102(文昌湖段)绿化景观方案、施工图设计部分：设计范围西起西区界，东至东区界，总长约9.1公里。其中西区界至正阳路按公路标准建设，总宽度90米，除去25.5米路面、两侧放坡和边沟排水外，其余为绿化带；正阳路至东区界为25.5米车行道+2x1.5米绿化分隔带+2x5米慢行一体，道路两侧绿化宽度25.75米；S102与正阳路路口绿化向南北延伸，向北至区界，向南100米，两侧绿化宽度40米。S102(文昌湖段)绿化范围总面积约52万平方米。

（三）、萌水镇区立面整治设计方案、施工图设计部分：S102沿街长度1300米，沿街建筑立面面积约20000平方米；庆淄路沿街长度2000米，沿街建筑立面面积约32000平方米，共计52000平方米。立面整治工程内容主要包括：有碍观瞻的构、建筑物的处理意见及做法；保留沿街建筑外墙整治设计，形成统一的风格；沿街商业网点的牌匾进行重新设计，统一材质，统一高度；室外空调机的遮挡美化设计；围墙、栏杆改造整治做法等。

4、项目完成周期要求：签订合同后30日内完成测绘、设计任务并经甲方审查合格。

二、采购内容及技术要求

1.采购内容

1.1本项目的包含测绘、方案设计、施工图设计、编制设计概算，以及设计方案基础上的深化、优化以及可能发生的方案变更，直至达到相关部门的批准条件。

1.2绿化景观测绘包括但不限于需正确测量、计算用地面积、建筑物面积，进行相关资料收集、三图叠加（测绘图、现状或规划图、批准文件的勘测定界图）、数据汇总分析，协助数据统计及坐标文件生成和上报，协助整理和完善各类卷宗等。

1.3 园林景观设计，包括但不限于：设计范围内的硬质铺装、苗木种植、景观建筑（100平方米以下）、构筑、小品、附属设施等内容的设计以及施工前期、施工过程中的技术服务。

1.4除上述内容外，与本项目相关联的其他测绘、设计内容及施工期间测绘、设计跟踪服务、工程竣工验收、技术协助及其他类似服务等。

2.设计要求

2.1指导思想

（1）根据上位规划的要求，塑造文昌湖的鲜明道路景观形象，建设高品质旅游风景道路，打造国家5A级旅游景区；

（2）坚持生态优先、绿色、低碳、环保、可持续性发展的原则，实现自然、建筑、环境和人四者之间的和谐统一。

（3）分析本地区自然景观和人文历史文化资源特征，尊重自然、尊重历史、尊重本土文化特色、尊重城市风貌和整体架构，实现传统文化与现代文明的交相辉映。

（4）设计原则

a.乡土植物优先原则，道路绿化以乡土植物为主。

b.要发挥绿地庇荫、除污、降噪、滤尘，改善道路沿线的环境质量，美化城市。

c.经济性原则。

d.安全性原则。

e.生态优先原则，引入海绵城市设计理念，突出生态自然。

e.可持续发展原则。

f.美学原则，道路景观设计不仅要使城市满足居住、出行的功能，而且要使城市美观。

2.2 规划设计要求

2.2.1 总体定位

切实分析本区域的资源特点和周边的差异性，合理确定道路绿化的总体定位和风貌基调。

2.2.2 与地区总体规划及已建、待建地块的衔接

遵循文昌湖地区规划的总体布局与功能分区，结合现状地形地貌、河湖水系、植物群落，已建、待建地块的功能与风貌特色，以及未来城市功能布局，合理安排景观功能分区，并形成不同分区总体协调、各具特色的总体格局。

2.2.3景观设计范畴

场地分析：包括场地与周边的关系、景观视线、资源特征、空间关系等；

概念构思：包括功能、结构、空间形态、主题构思等；

平面设计：包括空间的分区、功能布局、交通组织、景观系统与视觉效果等；

公共设施：室外家具如垃圾桶、标识设施等布点及选型，提供与环境设计相协调的标志、宣传标语建议及要求；（标识系统由专业公司提供）

植物设计：提供行道树、绿化带的乔木、灌木和地被植物及种植地形设计；

立面整治设计：提供建筑外墙面、围墙、栏杆、沿街商业网点的牌匾、室外空调机的整治方案及施工做法。

2.3 方案设计、施工图设计、编制正式的设计概算必须通过甲方或相关部门的审核。

2.4 设计图形文件：按照本工程设计内容和要求，提供能清晰表达各专业设计方案的有关图纸和相关资料，设计应做到清晰、准确、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定则计量单位应采用国家标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准。

2.5 设计电子文件要求（附在设计图形文件内）：

全部文本文件、图形文件、计算书均应制作成电子文件，提交可编辑电子版文件2套。

2.5.1 设计文本文件采用Microsoft PowerPoint格式文件。

2.5.2 设计图形文件采用AutoCAD格式文件。

2.6 技术方案应根据当地的实际情况，要满足先进适用、安全可靠、经济合理的原则。

2.7 深度要求：

设计文件应达到主管部门相应设计阶段的要求。

3.方案主要成果文件：测绘、方案设计及施工图设计成果需满足各阶段工程实施要求及相关规范要求，并通过甲方或相关部门审查。

4.使用规范、规程、标准

设计应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有持续变更，则应以最新版本。

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）

《风景园林图例图示标准CJJ 67-95》

《城市道路绿化规划与设计规范CJJ 75-97》

《园林基本术语标准CJJ_T 91-2002》

《城市绿地分类标准CJJ_T 85-2002》

《城市绿地设计规范GB 50420-2007 》

《城市绿地系统规划编制纲要（试行）》（建城〔2002〕240号文）

三、其他要求：

1、本工程的测绘、设计总价已考虑到今后可能发生的情况（如优化设计、一般设计变更、配合施工等），除采购人与设计人另有约定外，本工程所产生的一切费用均包含在设计总价中，设计人不得对设计费用提出任何增加要求。

2、勘察现场：自行勘察，费用自理。

3、相关专家评审、验收费用由中标供应商支付。

4、中标供应商向采购人提交成果后，需免费协助采购人办理相关报批手续，最终通过相关部门验收获得政府批复。

5、供应商必须确保所提交设计文件的设计深度符合国家规范的要求，并通过设计审图机构等有关职能部门的审查，否则视为设计质量不合格。

6、供应商应严格按照采购人提供的资料进行设计；且所设计的图纸必须符合通用标准，严禁出现带有垄断性技术的图纸文件。

# 7、供应商应严格按照本项目采购内容和要求，提供能清晰表达各专业的方案、设计的有关图纸和相关资料；设计应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定否则计量单位应采用国家标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准。

# 8、供应商免费提供符合采购人要求的设计成果、报告的套数及电子版成果文件。

9、中标供应商提交的最终完成的全部成果所具有的知识产权归采购人所有并使用。

10、采购人为本项目实施可能会优化、整合本次招标所收到方案的部分或全部内容，采购人不必事先通知供应商或另外征得供应商的同意。供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。

11、供应商保证其投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若供应商使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用（包括中标后造成采购人的一切损失）由供应商负全部责任。

12、供应商须同时向采购人提供与项目有关的项目咨询活动。

13、供应商必须积极配合进行设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加测试和工程竣工验收全阶段的设计后续跟踪服务。

在施工阶段出现施工技术工艺难题时，在确保不降低使用功能、设计标准的前提下,设计单位应提供必要的技术信息和解决方案，并协助施工单位解决问题。

14、供应商的工作应覆盖本项目施工要求的所有设计需求，不能出现再需采购人另行委托设计的情况。

采购人如提出超出设计任务书或已经过采购人批准的施工图的设计变更，双方可另行协商出图时间。

15、设计人提交一份本项目的各个专业工种的设计人员、项目负责人的名单以及派驻现场人员名单，包括人员联系电话、职务、负责工种等。

设计单位拟派的后续服务人员必须为该项目组的成员（其费用已包含在其投标报价内）。对采购人、监理单位、施工单位提出的有关工程问题须在要求的时间内作出书面答复。

16、合同生效后，设计单位需及时自行按规定到项目所在地的建设行政主管部门办理审查备案手续，并承担所需的一切费用。