# 招标项目技术服务、商务及其他要求

## 1、采购内容

1、维护项目地点：西华街道办事。

2、维护管理范围：三环路（除金牛立交喇叭状绿化属市管绿化、华侨城自管绿化除外），沙西线，兴盛世家、侯家花园、金芙蓉大道，西靖路、易园北门侧绿化带、育仁西路、万科金域西岭、金卉路、金周路，沙西线一二期、金牛宾馆、茶店子客运站。

3、维护项目总面积：382359平方米。

## 2、技术服务、商务及其他要求

## 2.1服务内容及要求

按照《四川省城市园林绿化技术操作规程》、《金牛区园林绿化养护管理规范》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理规范》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理考核办法》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理评分标准》要求实施日常养护管理工作。主要内容：

（1）对管理范围绿地内各类植物（乔木、灌木、草坪）实施养护和维护管理，对植物生长情况进行动态跟踪管理，保持植物生长旺盛、生长健康，管理内容主要包括植物修剪、浇水、施肥、松土、除草、补栽、扶正、支撑等。

（2）对管理范围绿地内因人为践踏、破坏等原因造成绿地损毁，因地制宜采取增设围栏、防撞墩、硬化地面、补植补栽、铺设仿真草坪等措施，实施绿化恢复整治处置，保障管理区域绿化维护正常有序。

（3）采取物理机械防治、药物防治等相关结合的办法，对管理范围绿地内草坪、灌木、乔木等植物各类植物实施病虫害防治管理，防止病虫成灾成害，保持各类植物生长健壮。

（4）对管理范围绿地内实施卫生保洁，清理绿化维护管理过程中产生的枯枝、落叶等废弃物，严禁将废弃物长时间堆放在绿地、人行道、花台等区域，短时间内不能处置的，堆放场地应设置警示标致，有效避免安全隐患等事故发生，废弃物处置必须实行无害化处理，做到废弃物收集与运输同步，严禁以任何理由焚烧废弃物和生活垃圾。

（5）对管理范围实施扬尘治理和管理，定期对植物实施冲洗降尘，减少积灰积尘问题。同时，对绿地裸露土部位采取补植补栽或硬化等措施，减少绿地泥土外溢，扬尘污染。

（6）对管理范围绿化设施（含房屋、亭、台、楼、园道、挡土墙、铺装广场、花基、围墙、小品、雕塑、庭园灯、座椅、标识标牌、垃圾箱等设施）实施维护管理和更新，保持使用功能完好无损坏。

（7）对管理范围内绿化专用水、电设施实施维护管理，保持使用功能完好无损坏，按时缴纳维护管理使用的水、电费用；按照城市供电部门要求对本项目专用变压器（配电箱）实施维护管理，支持维护保养费用。

（8）对管理范围绿地内违反《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市园林绿化条例》、《成都市市容市貌管理条例》等相关法律法规内容，对乱搭乱建、乱堆乱放、乱丢乱甩、乱倒垃圾、牵绳挂物等损坏、破坏、占用绿化、影响绿化景观现象和行为，实施劝导制止和整治，保证管理范围绿化管理正常有序，对无法自行处置的问题，及时上报上级管理部门协调解决。

（9）根据本项目管理职责，建立健全自管范围绿化维护安全管理机制，落实安全管理措施，及时发现处置绿化维护安全隐患问题，确保本项目安全管理有序、无事故。

（10）其它特殊约定需要养护管理的工作和委托的其他任务。

## 2.2★人员配置要求

人员配备原则：以满足本项目工作需要，保障本项目服务质量为目标，实行科学合理配备，管理单位在实施过程中，对于人员配备数量不能满足工作需要的，必须及时增加人员配备数量。本项目人员必须用于本项目管理，作业人员实行编号管理，所有作业人员不得挪用其它项目使用。

人员配备人数：本项目人员不少于45人

| 岗位 | 人员配 备数量 | 基本工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 负责贯彻执行本项目各项管理标准和目标，负责全面工作的协调和指挥，负责牵头制定项目内部管理制度 | 有园林绿化类专业中级（含中级）以上职称 |
| 项目经理助理（组长） | 2 | 协助项目经理贯彻执行本项目各项管理标准和目标，并负责组织各项工作的具体安排 |  |
| 绿化管理技术 工人 | 5 | 负责项目内绿化养护管理工作 | 有园林绿化类专业中级（含中级）以上职业资格证 |
| 其他服务人员 | 35 | 负责项目内绿化养护、保洁工作、设施维护、安全巡查等工作 |  |
| 安全员 | 2 | 负责检查处置项目作业安全、管理安全、设施安全等 |  |
| 合计 | 45 |  |  |

## 2.3机具配置要求

设备配备原则：以满足本项目工作需要，保障本项目服务质量为目标，实行科学合理配备，管理单位在实施过程中，对于设备配备数量不能满足工作需要的，必须及时增加。所有设备必须用于本项目管理，不得挪用其它项目使用。

★主要设备配备最低要求：

（1）洒水车2台及以上（装载量8吨或以上、配备有冲洗水枪）；

（2）工具车1台及以上（装载量6吨及以上）；

（3）货车1台及以上（装载量8吨或以上）

（3）绿篱机5台及以上；

（4）割草机(手推式草坪修剪机)9台及以上；

（5）机械喷药机（手推式或背负式打药机）8台及以上。

（6）树枝粉碎机1台及以上

## 2.4商务要求

### 2.4.1服务期限

★服务期限：  两年（24个月），合同一年一签，考核合格后方可续签下一年度合同。按照《附件一：西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理规范》、《附件二：西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理考核办法》、《附件三：西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理评分标准》执行。

2.4.1合同价款结算：甲方对乙方维护管理费用根据考核结果（考核办法见附件一、二、三）按月考核，季度支付。拨付养护管理费时，甲方扣除乙方该季度扣款金额后，支付剩余应付养护款。

附件一：

西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理规范

为进一步加强西华街道办事处绿化管护作业服务规范化管理，有效提高管理水平，营造整治、优美、有序的绿化环境，切实满足人民群众休闲、娱乐、健身等需要，有效改善城市人居环境质量，特制定本管理规范。

一、说明

1．西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理质量规范，依据四川省地方标准DB51/50016-1998《城市园林绿化技术操作规程》和《金牛区园林绿化养护管理规范》，并结合西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理实际情况制定。

2．本标准专用于西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理使用。

二、 维护管理时间

本项目实行全天候24小时维护管理，以确保项目内各类植物、绿化设施、园林绿化安全维护管理达到规范要求标准，基本作业时间划分如下：

绿化保洁时间：7：00—22：00

绿化养护设施维护时间：8：00—18：00

安全巡查时间：全天24小时

三、组织管理要求

（一）设立项目管理部

中标单位必须在中标辖区设置一处固定的办公场所，便于项目日常管理协调指挥使用，项目部地点应设置在中标项目周边区域或附近，办公区面积不少于20平方米。

（二）项目管理网格设置

根据中标项目管理需要，项目管理部必须配备项目经理、管理组长、绿化维护工、设施维护工、安全管理员等各个层面的管理人员，形成一个层次分明、职责明确的管理网格体系，具体负责该标段的日常养护管理工作，所有管理人员只能专职负责此标段的维护管理工作，未经甲方同意许可，不得挪用其它项目使用。

（三）建立项目内部管理办法

维护管理项目部组织机构完整，内部管理制度健全，应按要求制定《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理人员、作业人员工作职责》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理工作流程》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理应急处置预案》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理防汛预案》等管理制度，并上墙公示。

（四）台帐资料管理

（1）建立完整的项目管理工作台帐，日常维护管理资料记录详细、分类清楚、数据详实，资料严禁弄虚作假。

（2）建立日常维护作业、日常巡视管理记录及月度维护计划，并按计划内容组织实施管理，相关计划上报管理方备查。

（3）建立项目维护管理数据库，明细项目各类苗木种类、数量；建立因市政公用设施建设所涉绿化面积增加与减少数据登记台帐，并根据实际情况进行动态更新。

四、 绿化养护管理内容

按照《四川省城市园林绿化技术操作规程》、《金牛区园林绿化养护管理规范》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理规范》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理考核办法》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理评分标准》要求实施日常养护管理工作。主要内容：

1．对管理范围绿地内各类植物（乔木、灌木、草坪）实施养护和维护管理，对植物生长情况进行动态跟踪管理，保持植物生长旺盛、生长健康，管理内容主要包括植物修剪、浇水、施肥、松土、除草、补栽、扶正、支撑等。

（2）对管理范围绿地内因人为践踏、破坏等原因造成绿地损毁，因地制宜采取增设围栏、防撞墩、硬化地面、补植补栽、铺设仿真草坪等措施，实施绿化恢复整治处置，保障管理区域绿化维护正常有序。

（3）采取物理机械防治、药物防治等相关结合的办法，对管理范围绿地内草坪、灌木、乔木等植物各类植物实施病虫害防治管理，防止病虫成灾成害，保持各类植物生长健壮。

（4）对管理范围绿地内实施卫生保洁，清理绿化维护管理过程中产生的枯枝、落叶等废弃物，严禁将废弃物长时间堆放在绿地、人行道、花台等区域，短时间内不能处置的，堆放场地应设置警示标致，有效避免安全隐患等事故发生，废弃物处置必须实行无害化处理，做到废弃物收集与运输同步，严禁以任何理由焚烧废弃物和生活垃圾。

（5）对管理范围实施扬尘治理和管理，定期对植物实施冲洗降尘，减少积灰积尘问题。同时，对绿地裸露土部位采取补植补栽或硬化等措施，减少绿地泥土外溢，扬尘污染。

（6）对管理范围绿化设施（含房屋、亭、台、楼、园道、挡土墙、铺装广场、花基、围墙、小品、雕塑、庭园灯、座椅、标识标牌、垃圾箱等设施）实施维护管理和更新，保持使用功能完好无损坏。

（7）对管理范围内绿化专用水、电设施实施维护管理，保持使用功能完好无损坏，按时缴纳维护管理使用的水、电费用；按照城市供电部门要求对本项目专用变压器（配电箱）实施维护管理，支持维护保养费用。

（8）对管理范围绿地内违反《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市园林绿化条例》、《成都市市容市貌管理条例》等相关法律法规内容，对乱搭乱建、乱堆乱放、乱丢乱甩、乱倒垃圾、牵绳挂物等损坏、破坏、占用绿化、影响绿化景观现象和行为，实施劝导制止和整治，保证管理范围绿化管理正常有序，对无法自行处置的问题，及时上报上级管理部门协调解决。

（9）根据本项目管理职责，建立健全自管范围绿化维护安全管理机制，落实安全管理措施，及时发现处置绿化维护安全隐患问题，确保本项目安全管理有序、无事故。

（10）其它特殊约定需要养护管理的工作和委托的其他任务。

五、文明作业标准

1．维护管理人员作业时必须穿着统一安全工作服上岗，在夜间维护作业时必须在作业区域设置警示标牌，作业人员肩上必须佩戴红色警示灯，减少安全隐患问题发现；作业车辆严格遵守国家、地方交通管理法规，同时，保持作业车辆干净整洁，无积灰积泥。

2．维护管理人员应树立良好服务意识和职业道德，文明作业、文明管理，认真履行管理职责，工作时间不做与工作无关的事，能按照本项目维护管理质量规范要求组织实施管理。

3．管理范围内醒目位置必须设置一定数量的管理公示牌，公示牌内容应包括维护管理单位、管理内容、管理范围、监管单位以及投诉电话，自觉接受上级部门的检查和群众的监督。

4．建立健全内部安全生产监管制度，定期组织安全生产检查，建立日常检查台帐，做到检查有记录、处置有结果，及时发现处置维护管理过程中各类安全隐患。

5．清理维护管理过程中产生的废弃物，严禁将废弃物长时间堆放在绿地、人行道、花台等区域，短时间内不能处置的，堆放场地应设置警示标致，有效避免安全隐患等事故发生，废弃物处置必须实行无害化处理，做到废弃物收集与运输同步，严禁以任何理由焚烧废弃物和生活垃圾。

6．对管理范围内违反《四川省城乡环境综合治理条例》、《成都市园林绿化管理条例》、《成都市市容市貌管理暂行规定》等相关法律法规内容，损坏、破坏、占用绿化行为实施规劝、制止等措施，特别是对管理范围犬只管理、广场舞等问题加强劝导，对无法自行处置的问题，及时上报上级管理部门协调解决。

7．植物病虫害防治喷洒农药前，应提前告知周边单位、商辅及小区市民，做好现场维护和指挥，实施文明喷洒。农药包装瓶（罐）废弃物严禁随意丢弃，应送回农药生产厂家实施无害化回收处置。

六、卫生、秩序管理标准

（一）直观标准

管理范围绿地整洁干净，无垃圾杂物，无乱搭、乱建、乱堆、乱停、 乱挂现象，绿地植物无乱张贴、无钉头、铁丝、电话线、广告等钉挂物、缠绕物、悬挂物；绿地内无破坏、侵占绿化现象。

（二）具体要求

（1）绿地每天普扫不少于两次，第一次在8：00之前完成，第二次在14：00之前完成，其它时段巡回保洁。

（2）绿地花台每周清洗不少于两次，随时保持外观清洁干净。

（3）绿地植物、绿化设施无“牛皮癣”、无刻画涂鸦等；

（4）绿地步道保持干净整治，无污渍、淤泥和废弃物。

（5）保持绿化设施、植物表面干净无积极灰积尘，根据季节不同和植物表面污染情况，应定期对绿化设施、植物进行清洗降尘，减少杨尘污染。

七、设施维护管理

（一）直观标准

绿地内设施（含房屋、亭、台、楼、园道、挡土墙、铺装广场、花基、围墙、小品、雕塑、庭园灯、座椅、标识标牌、垃圾箱等设施）使用功能完好，无刻画、缺损、倒伏、塌陷等问题；警示标牌、温馨提示牌、植物标志牌设置规范，绿化设施干净整洁、美观，无缺笔少画损坏问题。

（二）具体要求

1.绿地内的设施应定期进行维修保养，庭园灯杆、座椅、廊架等设施每年应进行一次表面重新油漆和外墙立面粉刷油漆，油漆颜色与原色调一致；水、电设施每周巡查不少于两次，每半年保养一次，发现破损问题应及时修复、更换处置。

2.水、电及排水系统要定期清理、维修、疏通，保障夏季大雨季节或汛期来临各系统正常使用。特别是雨季绿地内出现积水成涝时，应及时疏通排水沟，并用水泵及时排水，防止出现树木烂根，发现安全问题应立即整改，杜绝事故发生。

3. 绿地内园道、挡土墙、铺装广场、花基、围墙、景观桥等设施，应定期进行维护管理，保证设施无破损、缺损、松动、塌陷等问题发生，保障使用功能完好。

八、绿化管理规范

直观标准：绿地各类植物生长旺盛、生长健壮，长势良好，叶色正常，无枯枝败叶、无缺株断行、基本无病虫害危害；植物修剪及时、修剪规范，绿地无明显践踏裸露痕迹；各类指示牌、宣传栏规范美观完整，绿化设施外观完好、整洁干净、无残损，无乱图画。景观面貌保持良好。

（一）浇水

1．原则  根据不同植物生物学特性、植物规格、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时、适量、不遗漏，每次浇水要浇足、浇透。

2．浇水量  根据不同植物种类、气候、季节和土壤干湿度确定，深度达根部、土壤不干涸为宜。一般情况下，浇水量为：行道树30—40Kg/次.株，灌木20—30Kg/平方米•次，草坪10—20Kg/平方米•次。

3．浇水次数  开春后植物进入生长期，须及时补充水分，盛夏时节，植物水分蒸腾较多，应加强灌溉，另外在冬季，降雨次数多但雨量偏少，还需要经常对植物进行补水。一般情况下，乔木8—10次/年、灌木10—12次/年、色块灌木12—14次/年，绿篱20次/年，草坪20—24次/年。

4．浇水时间  浇水时间主要集中在12—6月，夏季高温季节应在早晨或傍晚进行，冬季宜午后进行。冲洗降尘时间主要集中在11—3月和连绵小雨以后。

5．雨季应注意防涝排洪，清除积水。

6．浇水时应避开行人、车辆出行高峰，同时，注意电力、通信等管线，以避免安全事故发生。

（二）施肥

直观标准：施肥以促进植物生长为目的，保持植物生长发育健壮，枝叶茂盛。施肥次数、数量、浓度、种类选择适当，避免施肥过量造成植物烧伤，避免施肥过少造成植物发育不良。具体要求如下：

（1）定期对树木、草坪等植物进行施肥，施肥应根据植物种类、树龄、立地条件和生长情况及肥料种类等具体情况而定。

（2）施肥分基肥、追肥两类。基肥一般采用有机肥，在植物休眠期内进行，追肥一般采用化肥或复合肥植物生长期内进行。基肥应充分腐熟后按一定比例与细土混合后使用，化肥应溶解后再施用。

（3）施肥次数：开花乔木每年年底施迟效基肥1次，追肥每年不少于2次，其他乔木年施迟效基肥1次；灌木每年施迟效基肥2次，追肥每年不少于4次；冷季型草坪年施6次以上；绿篱、麦冬、暖季型草坪年施4次以上。

（4）施肥量：应少量多次，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需要。乔木（胸径再10cm以下）不少于20 Kg /株/次，灌木不少于10 Kg /株/次，草坪不少于0.2 Kg /㎡/次，追肥乔木不超过250g/株/次，灌木不超过150g/株/次，草坪不超过10g/㎡/次。

（5）施肥方式采取根部环状沟施、穴施、溶液灌根、叶面喷施等多种方式，施肥应均匀，施基肥应结合松土、浇水进行，追肥应充分溶解后再施用，浓度和用量适当。

（三）病虫害防治

直观标准：全面贯彻“预防为主，综合防治”的方针，做好植物病虫害防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫害能力，早发现早处理；采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防治病虫害蔓延和影响植物生长，病虫害发生率控制在5%以下。具体要求如下：

（1）病虫害的药物防治要根据不同的树种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药类型、剂量、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染处。

（2）喷洒应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。喷药区域应提前告知周边单位、住户及商家，喷药时要注意游人安全、避开人流高峰时段。在商辅、市民较多的地方，应用低毒、无残留性、对人无伤害的农药。

（3）防治及时，一般情况下，预防性打药为乔木3-5次/年，灌木5-6次/年，草坪8-10次/年。对发生病虫害的植物区域应进行针对性的重点治疗，如灌根、修剪、打吊针等方式。

（4）农药应妥善保管，严格按操作规程使用，注意自身及他人安全。正确掌握各种农药的使用方法，合理施用，注意做到对症下药，计量准确，方法正确，喷洒均匀，不造成药害，不发生安全事故；农药喷洒前应提前告知周边商辅、单位及小区市民，做好现场维护和指挥，文明喷洒，避免影响行人及沿街商辅、居民衣物等。农药包装瓶（罐）废弃物严禁随意丢弃，应送回农药生产厂家实施无害化回收处置。

（四） 乔木及灌木修剪

直观标准：修剪是绿化养护中的一项重要技术。修剪应根据树种习性、设计风格、养护季节、景观效果来进行，通过修剪达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。修剪包括剥芽、去蘖、摘心摘芽、疏枝、短截、截除粗枝、疏花疏果、整形、更冠等技术。具体要求如下：

（1）修剪时间：落叶乔木一般在落叶后至萌芽前的休眠期进行，常绿乔木一般在4至8月上旬立秋的生长期进行。剥芽、去蘖、应在于萌芽抽枝未木质化前进行，定干、短截、整形、更冠等强度修前应在休眠期进行，春开花木应在开花后进行。

（2）修剪内容：剪除病枝、枯枝、残桩、弱枝以及内膛过密的细弱枝；乔木上的枯枝烂头、树干基部及支干上的蘖生枝应及时剪除；秋冬应对树木进行集中整形修剪。根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。截面直径10cm以上的应涂抹防腐剂。

（3）修剪类型：养护性修剪分常修剪和造型（整形）修剪两类。常规修剪以保持自然树型为基本要求，按照“多疏少截”的原则及时剥芽、去蘖，合理短截并疏剪内膛枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、腐枯枝、病虫枝、徒长枝和损伤枝，保持内膛通风透光，树冠丰满。

（4）修剪次数：乔木不能少于2次/年，造型灌木不能少于10次/年，绿篱植物不能少于16次/年，色块灌木12次/年，具体情况结合实际进行。

（5）乔木修剪：一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技逐年形成三级分枝骨架。树冠与树干高度的比例为7：3至6：4之间接。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小基本一致。

无主轴落叶乔木（如法桐）的定型修剪：首先要确定定干高度，一般为2.5—3米，分枝点以下侧枝和分枝点以上的主轴全部剪除，然后选留3—5个向外开放，方向分布均匀，健壮的主枝，上端呈水平状短截，并在每一个主枝上选留方向合理、分布均匀的3—5个健状侧枝；

有主轴落叶落乔木（如银杏）的定型修剪：要保护中央领导枝的完好，分枝点的高度2.5—3米。分枝点以下侧枝全部剪除，分枝点以上选留3—4轮主枝，每轮选留健状主侧枝3—4个，要求上下错落有致，分布均匀、方向合理。剩余的枝条全部剪除。

生长旺盛、树形美观，分枝点合适，内堂不乱，通风透光；叶片、枝干健壮，无明显枯枝死枝；及时抹芽，树干、一级分枝上无萌条；及时清理死树，挖除死树桩并进行补植，保持无缺株；花灌木开花繁茂，灌木球造型美观。

（6）灌木修剪：一般以保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养徒长枝或分期短截老枝进行更新。观花灌木和观花小乔木的修剪应掌握花芽发育规律，对当年新梢上开花的花木应于早春萌发前修剪，短截上年的已花枝条，促使新枝萌发。对当年形成花芽，次年早春开花的花木，应在开花后适度修剪，对着花率低的老枝要进行逐年更新。

（7）绿篱和造型灌木修剪：一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过8cm时，应进行第二次修剪。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。当生长高度影响景观效果时要求进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

(8)草坪修剪次数应随草的生长速度来确定，当草坪高度超过12cm时必须进行修剪，否则影响草坪的观赏效果。剪草应在4—5公分为宜，切忌齐根下修剪，以免影响草坪质量。小面积草坪可使用绿篱剪或镰刀剪草，大面积草坪使用剪草机修剪。混播草坪修剪次数每年不少于20次、结缕草每年不少于5次。

（9）整形修剪，应用剪、锯、捆、扎等方法将树木修剪成特定的图案形体，外形轮廓清晰、树冠表面平整、圆滑、不露缺空，不露捆扎物。

（10）修剪时，剪口或锯口必须平整光滑，不得劈裂。短截须留外芽，剪口距芽口位置1厘米左右须芽口方向剪成45度的斜面。截除粗度在10厘米以上的大枝，须先用锯由下向上锯一切口，深度约三分之一，不得留有短桩。疏剪（锯）粗枝应于着生枝（干）成斜面，切口大于5厘米的，应用利刀将切口修剪光滑，并涂抹伤口保护剂。

（11）花灌木修剪，应保持内高外低自然丰满的树形，适时疏剪细弱枝、过密枝、干枯枝、外围枝、病虫枝，分期更新丛生灌木的衰老主枝，贴根茎处剪去，短截影响树姿树势的徒长枝、下垂枝、竞争枝。当年新梢上开花灌木，在早春萌芽前修剪；在次年早春开花灌木，在开花后修剪；多年生枝上开花灌木，应保护培养老枝。顶芽开花灌木一般不作短截。紫薇、芙蓉的短截，每年提高2—3个芽位下剪，促使树冠扩长、开花繁茂。

（五）松土、除杂草

直观标准：结合季节、雨水等情况，定期对绿地实施松土管理，保持土壤疏松，不板结、干裂。除杂草采取人工除草与人工相结合办法，及时清除绿地草坪内杂草，保持植物生长良好和绿化景观效果。具体要求如下：

（1）松土：松土每年4—10月进行，一般在浇水后地面板结和夏季降大雨后进行松土，保持土壤疏松，空气流通。松土采用钉耙或窄锄将土挖松，松土深度5.8公分，以不伤根为限。混播草坪应用草坪打孔机或草坪切割机进行松土，春秋每两月松土1次，夏季每月松土2次，松土时不要翻乱草茎。

（2）除杂草：掌握“除早、除小、除了”原则。大面积除草可用锄头挖松表土，拣出草根、抖掉宿土地、刨平地面。未栽草坪的绿地（带），可只除高荒性及蔓生碎草，覆盖露土。栽有草坪、碎草，要经常剔除防滋生蔓延。剔除的碎草应及时装倒，不能边挖边丢，影响草坪美观和碎草滋生蔓延。绿地中应随时保持无杂草，每周除杂草不少于一次，保证草坪的纯净度达到98%以上。

（六）补栽

直观标准：管理范围内乔木、灌木因自然枯死，人为损害等原因造成的缺株断行和裸露土地现象的，应及时补栽，随时保持绿地各类植物的种植量，补栽应做到及时有效，全面保持绿化景观效果。

（1）补栽前先要清理死树，挖掘死树必须取出树蔸，不得留桩砍断，埋蔸土中。

（2）补栽植物应使用相同品种和相同规格的苗木，保持补栽区域植物风格一致，原则上一般植物补栽时间不得超过48小时，大型乔木灌木补栽时间不得超过72小时。

（3）大型乔木灌木补载后，应使用杉杆或竹竿采取三脚桩或四脚桩进行支撑，防止树木倾斜倒扶。

（4）夏季补栽灌木应搭建遮荫网，防止阳光灼伤，补栽乔木应适当修剪部分枝桠或进行短截，并对补栽树木实施营养液补充，提高补栽成活率；冬季补栽应根据补栽植物特性，合理加盖塑料膜，以保温和缓解水分蒸发。

（七）支柱、扶正

直观标准：保持树木挺直，不倾斜，对自然原因或人为因素造成树木倾斜和倒扶的，必须进行扶正和支柱，有效减少安全隐患事故发生，扶正和支柱需达到规范要求标准。具体要求如下：

（1）原则上树木倾斜倒伏超过10度的，必须进行扶正。落叶乔木在休眠进行，常绿树在3—5月进行。扶正前，应先疏剪部分枝桠或进行短截，修剪后在倾斜方向和扶正方向距干茎直径5倍处挖一沟槽，深20—40厘米，切断部分粗根，然后套上绳于树干上将树身拉正，拉正角度略超过垂直线，拉正后，行道树应在倾斜方向的土中埋一根支撑棒，一端支撑在垫砖的沟壁上，另一端支撑在衬垫软物的树干基部，支稳后轻放拉绳，回正稳定，复土捣紧，适量浇水。

（2）支柱所用材料可选用金属杆或杉杆，支撑方式采用三脚桩或四脚桩，同一区域采取的支柱材料及方式必须统一，未经上级许可，不得擅自拆除支撑竿。扶正支柱须及时、雨季每天应进行一次专项检查，平时每月应进行一次专项检查，及时发现、及时支柱。

（八）绿地容貌

直观标准：随时保持绿地清洁、美观，绿地内无缠绕性、攀援性杂草，无积水，无垃圾杂物，整形植物修剪平整，保持原造型效果，无缺损，景观维护良好，无裸露地。

及时清除死树、枯枝，及时清除垃圾、砖头、瓦块等废弃物，及时清运剪下的植物残体，冬季要加强绿地落叶清扫，当天清理出来的废弃物原则上应在当天清理完毕，不过夜。

九、水景水面

要求及标准：无漂浮物，无垃圾、无臭味，无蚊虫孳生，水生观赏植物长势良好，枯枝败叶及各类水生杂草及时清捞，进、出、溢水口通畅无堵塞。每年清淤不少于两次。

（1）水景蓄水水位保持合理位置，既能体现景观水景效果，又能防止水位过高安全隐患问题，具体标准按照管理方要求执行。

（2）水景蓄水周边区域设施有安全警示标致牌，特殊地段需设置安全防护隔离网。

（3）定时打捞清理水景区域漂浮物、垃圾等杂物，保持水景区域干净整治。每天打捞清理不少于四次。

（4）定时更换水景池水，保持水景池水清澈无臭味。每年更换池水不少于两次。

十、防汛抢险要求

（1）防汛前准备：成立本项目防汛抢险小组，落实抢险队伍，储备必要的防汛抢险设备，以加强防汛期间抢险能力人，做到“招之即来、来之能战”。

（2）防汛抢险：防汛期间必须安排24小时人员值班与巡查，凡是遇大风大雨，必须组织人员进行全方位巡查，确保管理范围内绿化、设施维护管理正常，无树木倾倒、无设施损坏、无绿化安全事故等问题。

（3）防汛期间：对因吹风下雨或其它原因造成树木倒扶问题的，必须立即组织人员在30分钟内，将倒扶树木拖曳到不影响交通的安全地带位置进行存放，以确保市政公用设施运行正常，在确保安全情况下，按照绿化管理规范要求对倒扶树木进行扶正加固处置，彻底消除安全隐患。

十一、应急预案

1．应按要求制定《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理应急处置预案》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理防汛预案》等工作预案，项目部维护管理人员应熟悉了解西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理基本情况，包括管理范围、管理内容，管理标准、职责分工，处置预案及措施，随时处置管理过程中发生的突发问题，积极维护项目绿化管理正常秩序和安全管理。

2．重点做好本项目 “五一”、“十一”、“春节”等重大节日以及重大活动期间的绿化养护、设施维护、安全维稳、卫生秩序保障工作，以最佳最优的绿化景观效果营造城市管理氛围。

附件二：

西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理考核办法

一、考核的组织实施

西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理检查工作，由成都市金牛区人民政府西华街道办事处绿化管理科负责组织，具体考核工作由直属单位成都市金牛区园林绿化工程队负责日常考核检查和通报，每月考核结果与拨付项目绿化维护管理服务费用挂钩，实行扣分扣款管理办法。

二、考核对象

本项目中标的园林绿化维护管理公司

三、考核方式及内容

按照《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理规范》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理考核办法》和《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理评分标准》执行。

（一）定期检查每月25日至30日，考核单位和被考核单位在现场共同进行检查打分，考核组每次检查，工作人员必须保持在2人（含2人）以上，方可进行检查。

（二）不定期检查由考核单位单独进行，考核检查时详细记录考核时间、地址、考核情况（含照片资料），考核结果记入当月考核成绩。

（三）维护管理单位应在每月检查前填报本月绿化维护管理工作统计表和次月工作计划，作为考核内容之一，考核表格由考核单位统一制定。考核牵头科室和考核单位，每月初组织维护管理单位召开一次工作例会，通报项目维护管理和上月考核情况，并传达市、区园林等相关部门有关绿化维护管理工作精神和要求。

（四）上级领导和部门指出的重大问题、群众举报、投诉和新闻媒体曝光等内容，经核实后作为日常检查的内容记入当月考核成绩。

四、检查考核分直观考核和措施考核两部分。

（一）直观考核以现场检查为主。

（二）措施考核是指现场检查养护管理单位对上级部门指出的问题采取的一些技术处置措施，并在规定时间内完成整治任务。

五、评分办法

（一）考核评分采用百分制扣分办法。

（二）具体评分办法如下：

1.月考核得分＝100分－日常考核扣分累计数

2. 每月考核得分在91分（含91分）－100分，每减少1分扣每月服务管理费0.1%；81（含81分)－90分，每减少1分扣每月服务管理费0.15%；考核成绩得分在71(含71分)－80分，每减少1分扣每月服务管理费0.2%； 考核成绩得分在70分以下, 扣除当月管护费10%;

3.一年以内（以12个月计算），出现第一次考核成绩在80以下，实施书面诫勉通报；出现第二次考核成绩在80以下，实施书面诫勉通报；出现第三次考核成绩在80以下，由成都市金牛区人民政府西华街道办事处中止本项目服务合同，由此产生后果及经济损失，由中标企业自行承担。凡被我局淘汰的作业公司，列入黑名单，取消在我区下一年度投标资格。

六、其它事项

（一）被考核单位认为检查有误，可以向考核单位申辩，经复核重新认定，复核只进行一次。

（二）本办法从合同签订之日起执行，解释权归成都市金牛区人民政府西华街道办事处。

附件三：

西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理评分标准

一、制度建设（10分）

1.未按要求建立《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理人员、作业人员工作职责》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理工作流程》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理应急处置预案》、《西华街道办事处绿化管护作业服务绿化维护管理防汛预案》等管理制度，每一项扣0.5-2分。

2.管理范围内未设置一定数量的管理公示牌，一次扣0.5-1分。

3.未建立日常检查台帐，无文字检查及处置记录，一次扣0.5-1分。

4.未制定月工作计划，未按月计划落实绿化养护管理内容，每一项扣0.5-1分。

5.未按要求在管辖区范围设置管理项目部，一次扣5分。

6.未按要求设置项目经理、管理组长、绿化维护工、设施维护工、安全管理员，水电管理员等工种，一次扣0.5-2分。

7．未按要求配备项目管理员和作业人员，一次（每少一人）扣3分。

8．通报问题未按时、按要求、按标准完成整治、整改的，一次扣0.5—1分。

9．作业人员挪用其它项目使用，一次扣3分/人。

二、绿化保洁（10分）

1.工作时间内无养护管理人员巡查，一次扣0.5-3分。

2.工作时间内无人及时清扫绿化垃圾，一次扣0.5-2分。

3.绿化废弃物收集摆放不规范，乱丢、乱放在园区道路、设施等处，一堆扣0.2-1分。

4.绿化废弃物当天未清运完，一堆（或一袋）扣0.25分。

5.未按要求落实扬尘治理，冲洗不到位，植物表面积灰重，一次扣0.5-2分。

6.绿化设施不整洁，有“牛皮癣”小广告、有积尘积泥、有刻画涂鸦未清除、清洗，一处扣0.25—0.5分。

7.绿地内垃圾、砖头、瓦块、死树、枯枝等废弃物未及时清除，一处扣0.25-0.5分。

8.树木上铁钉、铁丝、草绳、电力通讯线、广告、风筝、空输液袋、废弃吊装夹板等拴绳挂物、缠绕物、悬挂物未清除，一处扣0.25—0.5分。

三、设施设备管理（10分）

1.设施维护管理不及时，影响景观效果，一处扣0.2—0.5分。

2.设施破损、缺损未修复和更换，一处扣0.2—0.5分。

3.设施未修复，存在安全隐患，一处扣0.5—1分。

4.作业车辆挪用其它项目使用，一次扣5分/台车。

四、绿地养护管理（60分）

（一）乔木类（25分）

1.因养护管理或者其它原因造成树木死亡，未能在两日内及时更换的，绿化带内树木一株扣0.5-2分，行道树一株扣0.5-2分。

2.有明显枯枝败叶、死桩未清理的，或者未按要求进行常规修剪和造型修剪的，一株扣0.5-2分。

3.植物病虫害发生率超过市、区规定标准的，一处扣0.5-2分。

4.树木倾斜度超过养护标准未进行扶正的，一处扣0.2-2分。

5.树木倒塌（倒扶），30分钟以内未及时处理，一处扣0.2-2分。

6.树木树干、树冠上塑料袋、垃圾杂物悬挂未清除，一处扣0.2-1分。

7.新补栽树木未使用支撑杆进行加固处理，一处扣0.2-1分。

8.未经上级同意，擅自拆除树木支撑杆，一处扣0.5-2分。

9.树木支撑杆缺失或损坏未及时补充，一处扣0.5-2分。

（二）灌木类（10分）

1.色块灌木、绿篱萌发的新梢超过8 cm未剪的，一处扣0.5-2分。

2.花灌木着花率低，或落花落蕾严重的，一株扣0.5-2分。

3.植物病虫害发生率超过市、区规定标准的，一处扣0.5-2分。

4.灌木内出现杂草、藤本，一处扣0.5-2分。

5.因明显缺水或其他原因造成植株死亡，缺株断行面积超过5%的，一处扣0.5-2分。

（三）绿地草坪、麦冬类（25分）

1.混播草坪草高超过8cm，结缕草坪草高超过10cm未修剪的，一处扣0.5-2分。

2．修剪不整齐、边角有遗漏每处扣0.5-1分，修剪后草坪有草屑残留，每次扣0.5-2分。

3.病虫害防治或者施肥等技术措施未及时有效控制，造成草黄、草死的面积超过5㎡以上的，一处扣0.5-2分。

4.草坪秃斑超过2%的，一处扣0.2-2分。

5.绿地草坪（麦冬）内出现杂草，杂草超过5%的，一处扣0.5-2分。

6.绿地草坪（麦冬）裸露土未补植，一处扣0.5-2分。

7.草坪生长期出现长势不良、长势衰退、不整齐，按每10㎡为单位，一处扣0.5—1分。

8.草坪抗旱浇水不及时或浇水不到位，一处扣0.5-2分。

9.草坪人为践踏而未采取规范防护措施，一处扣0.5-2分。

10.草坪低洼处未进行加土复平，一处扣0.5-2分。

11.树池内硬覆盖材料破损未修复，软覆盖草皮或其它植物覆盖不达标，造成裸露土，一处扣0.5-1分。

四、水景管理

1．未按管理方要求蓄水，一次扣0.5-1分。

2．水景漂浮物、垃圾杂物未清理，一处扣0.2-1分。

3．水景区域安全提示牌未设置或缺损，一次扣0.5-1分。

五、文明作业类（10分）

1.上级部门和领导指出的绿化养护问题，一次扣1-3分/件。

2.群众举报、投诉、新闻媒体曝光问题未处置，一次扣0.5-2分/件。

3.绿化养护人员未穿着统一安全工作服上岗，一次扣0.2-1分/人。

4.绿化养护人员未实行编号上岗，一次扣0.2-1分/人。

5.作业超过20分钟以上未设置安全警示标志牌或安全警示锥形桶，一次扣0.5-2分。

6.发现有损坏、破坏、占用绿化行为，未及时规劝、制止、解决和汇报，一次扣0.5-2分/件。

7.未按规范管理要求建立健全各项管理制度，一项扣0.5-1分。

8.在管理范围内焚烧绿化废弃及垃圾，违规倾倒垃圾，一处扣0.5-2分。

9.维护管理人员作业时有不文明行为，造成一定负面影响，被市民投诉、举报的，一次扣0.5—1分。

10.管理范围内未设置一定数量的绿化管理温馨提示牌、植物“身份证”标牌，一次扣0.5-1分。

11.植物上塑料袋、风筝、木夹板、铁钉、输液袋等废弃物未清除，一处扣0.2-1分。

12．发现安全隐患问题，未及时规劝、制止、解决和汇报，一次扣0.5-1分/件。