|  | 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯 | 1 | ★灯杆 | 灯杆总高6.5米，灯杆钢材要求采用Q235热镀锌防锈处理，内外表面热镀锌后喷涂户外专用塑粉。灯杆上口径为100mm方管,下口径为140mm方管，壁厚≥3.5mm，法兰300x300x15mm。 （1）灯杆应采用防腐措施，制作工艺和验收标准应符合国家相关标准。热镀锌工艺：应采用热浸锌内外表面防腐处理，厚度≥65um符合GB/T13912-92标准，设计使用寿命应不低于30年。喷塑工艺：喷塑应采用优质户外纯聚脂塑粉，塑层质量稳定，不褪色，不脱落，附着力强。 （2）杆体所用钢材强度强度高与表面结构要符合国家相应标准。整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凹凸起伏，无任何焊接缺陷。 （3）灯杆上加标牌，标牌内容为：生产厂家、生产日期、主部件型号、售后服务电话等。 （4）灯杆外形见附图。 | 242 | 套 |  |
|  | 2 | ★LED灯具 | 灯具及光源采用LED1个x60W外壳采用压铸铝，灯罩部分采用优质透光镜，内装高效反光器及散热器。 （1）灯具光源为LED灯,灯具使用寿命>50000H，质量保证期5年或以上。 （2）光源防护等级达IP65级。 （3）灯具具备良好的光学性能。 （4）灯具须具备较好的短路保护、防腐蚀性能等，各类技术参数应该符合行业标准和国家有关标准、规范的要求。 （5）灯具外形见附图 | 242 | 套 |  |
|  | 3 | ★太阳能电池板 | 太阳能电池板为单晶硅板，1块x180W。使用寿命25年以上。质量保证期20年以上。 （1）电池组件主要原材料电池片要求为转换率不低17%单晶电池片，电池片质量等级为A级。 （2）组件外观：使用深蓝色氮化硅或二氧化钛膜层做减反射膜的单晶体硅太阳能电池片，制膜均匀，外观美观； （3）组件表面玻璃应采用低铁钢化玻璃（含铁量低于0.02%），其厚度为3.2mm，透光率大于92%； （4）封装材料：组件应由抗老化和耐气候性好的优质材料热压密封而成，应能抵御当地的自然气候，如风沙、潮湿、腐蚀及碰撞、弯折和震动等的损害； （5）防尘接线盒：应采用优质材料作为接线盒外壳和内绝缘材料，有很好的密封性、防水性、防盐雾和防潮性，防护等级IP65； | 242 | 块 |  |
|  | 4 | ★太阳能专用胶体电池 | 采用1块x150AH太阳能专用胶体储能电池。 （1）循环耐久能力强、寿命长，质量保证期5年或以上。 （2）自放电小，充电效率高。 （3）内阻和自放电小，电流放电特性好。 （4）使用温度范围广，在-35到+60度之间。 （5）环保，密封技术安全可靠。 | 242 | 块 |  |
|  | 7 | ★太阳能控制器 | 太阳能控制器使用寿命8年以上，质量保证期5年或以上。系统电压12V，10A，微电脑智能控制，防止过充 、过放、输出短路保护，带红外遥控等功能，工作温度：-50℃~60℃， 防护等级：IP67。 | 242 | 套 |  |
|  | 8 | 电缆 | 电缆采用2*2.5国标铜芯线缆。 | 242 | 套 |  |
|  | 9 | 亮灯时间 | 为每天12小时，连续7个阴雨天使用。 |  |  |  |
|  | 10 | 样品 | 提供灯杆小样以及光源、电池板、蓄电池、控制器样品。 | 1 | 套 |  |
|  | 11 | 其他 | 含材料、设计、安装、运输、税费、路灯基础制作调试合格。 |  |  |  |
|  | 项目清单 乡镇 村名（个） 太阳能路灯（盏） 备注 合计 斯米村、石广东村、巴郎村、呷博村、沙尔宗村、尼石口村、青坪村 242 附图： |